Установка ASTel 3.24 Установка ASTel 3.24 призначена для повірки однофазних та трифазних лічильників активної електричної енергії класу точності 0,2 та нижче та реактивної електричної енергії класу точності 0,5 та нижче з максимальною силою струму до 240 А в ручному та автоматичному режимах на 20 робочих місць. Діапазон напруги від 30 до 350 В. Діапазон сили струму від 0,001до 240 А. Діапазон частоти від 45 до 65 Гц. Виконання державної метрологічної атестації під час ввезення іноземних засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) із-за кордону та застосування в Україні. Виконання повірки ЗВТ по класу точності від 0,2 та нижче.